|  | Autoritatea NaŢionalĂ de Reglementare În domeniul Energiei |  |
| --- | --- | --- |

METODOLOGIA  DE  STABILIRE

A  PREŢURILOR  ŞI  A  CANTITĂŢILOR  DE  ENERGIE  ELECTRICĂ VÂNDUTE  DE  PRODUCĂTORI  PE BAZĂ DE  CONTRACTE  REGLEMENTATE ŞI

A  PREŢURILOR  PENTRU ENERGIA  TERMICĂ LIVRATĂ  DIN  CENTRALE  CU  GRUPURI  DE  COGENERARE

Cuprins

1.	Scop	3

2.	Domeniu de aplicare	3

3.	Definiţii şi prescurtări	4

4.	Documente de referinţă	5

5.	Consideraţii generale privind dimensionarea costurilor/veniturilor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice	6

6.	Documente necesare şi etape de stabilire a cantităţilor de energie electrică şi a preţurilor reglementate	9

6.1 Principii generale	9

6.2 Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate şi fundamentarea costurilor	10

6.3 Principii de alocare a costurilor între energia electrică şi energia termică sub formă de abur şi/sau apă fierbinte livrate din grupuri de cogenerare	13

6.4 Etape de calcul	14

6.4.1 Date de intrare suplimentare	14

6.4.2 Producători de energie electrică cu grupuri nedispecerizabile	15

6.4.3 Producători de energie electrică cu grupuri dispecerizabile	16

6.4.4 Stabilirea cantităţilor de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate	18

6.4.5 Stabilirea preţurilor reglementate	19

7.	Ajustarea preţurilor reglementate pentru energia electrică şi pentru energia termică destinată consumului populaţiei	23

8.	Raportări	25

9.	Dispoziţii finale şi tranzitorii	25

Anexa 1: Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor	28

Anexa 2: Fundamentarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor	32

Anexa 3: Fişe de bilanţ energie electrică	33

Anexa 4: Fişe de bilanţ energie termică – apă fierbinte	35

Anexa 5: Fişe de bilanţ energie termică – abur	37

Anexa 6: Macheta de raportare a realizărilor trimestriale	39

# Scop

- Metodologia stabileşte modul de determinare a:

- preţurilor şi cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate;

- preţurilor pentru energia termică livrată pentru consumul populaţiei din centrale cu grupuri de cogenerare, sub formă de apă fierbinte şi/sau abur;

- Cantităţile de energie electrică şi preţurile stabilite conform art. 1, trebuie să asigure veniturile din activitatea reglementată ale Producătorilor participanţi la contractele reglementate, la nivelul considerat justificat de Autoritatea Competentă.

# Domeniu de aplicare

- Metodologia se aplică de către Autoritatea Competentă şi:

          - producătorii de energie electrică ce optează pentru vânzarea pe bază de contracte reglementate şi/sau sunt desemnaţi în acest sens de Autoritatea Competentă;

          - producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi producătorii ce deţin centrale cu grupuri de cogenerare şi care sunt calificaţi conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea acestor tehnologii;

          - operatorii de distribuţie şi furnizorii impliciţi pentru achiziţia energiei electrice corespunzătoare acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie şi respectiv consumului consumatorilor deserviţi în regim reglementat;

          - operatorul de transport în vederea achiziţiei energiei electrice corespunzătoare acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelei electrice de transport.

- În prezenta metodologie sunt exprimate:

- costurile şi veniturile, în lei;

- costurile unitare şi preţurile, în lei/MWh pentru energia electrică şi termică

- energia electrică şi energia termică sub formă de apă fierbinte şi/sau abur, în MWh;

- consumul de combustibil, în MWh;

- consumul specific de combustibil, în MWh/MWh;

- eficienţa, respectiv eficienţa globală pentru centralele cu grupuri de cogenerare, în %.

# Definiţii şi prescurtări

- În prezenta metodologie termenii şi prescurtările utilizate au următoarele semnificaţii:

| Autoritate Competentă | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei |
| --- | --- |
| Autoconsum | Consumul de energie electrică şi/sau termică din producţia proprie a Configuraţiei/centralei/uzinei destinat desfăşurării activităţilor operatorului economic care deţine respectiva Configuraţie/centrală/uzină, altele decât producerea de energie electrică şi/sau termică. În Autoconsum nu se include consumul serviciilor proprii tehnologice ale centralei (consumul de energie electrică şi/sau termică pentru producerea energiei electrice şi/sau termice) |
| Baza reglementată a activelor, BAR | Reprezintă valoarea netă a imobilizărilor corporale şi necorporale prudent efectuate, recunoscută de Autoritatea Competentă şi necesară desfăşurării activităţii de producere a energiei electrice şi, după caz, termice |
| Contracte reglementate | 1. Contracte de vânzare a energiei electrice pentru acoperirea, integral sau parţial, a consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de transport şi distribuţie şi a consumului consumatorilor deserviţi în regim reglementat; 2. Contracte de vânzare a energiei termice livrate din centrale cu grupuri de cogenerare şi destinate consumului populaţiei |
| Capacitatea Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei, CEEC | Capacitate de producţie a energiei electrice (MWe) a unei Configuraţii calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de spijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea producerii de energie electrică în cogenerare |
| Configuraţie calificată | Configuraţie de instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie sau în cogenerare, care a demonstrat, pe baza resurselor folosite, studiilor tehnico-economice şi/sau datelor de exploatare, că se încadrează în cerinţele de calificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru schemele de spijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea acestor tehnologii |
| Cumpărători de energie electrică | 1. Operatorii de distribuţie 2. Furnizorii impliciţi 3. Operatorul de transport |
| CPT | Consum propriu tehnologic al unei centrale electrice sau al reţelei electrice de transport sau al reţelelor electrice de distribuţie |
| Furnizor implicit | Furnizor al consumatorilor captivi şi al consumatorilor eligibili care nu au uzat de dreptul de alegere a furnizorului |
| Eficienţă globală | Suma dintre energia electrică produsă şi energia termică livrată din grupuri de cogenerare, raportată la energia conţinută în combustibilii utilizaţi pentru producerea în cogenerare, calculată pe baza puterii calorifice inferioare a combustibililor |
| Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei, EEEC | Cantitate de energie electrică (MWhe) produsă eficient de o Configuraţie calificată conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de spijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea producerii de energie electrică în cogenerare |
| Grup de cogenerare | Ansamblu de instalaţii de producere simultană, în acelaşi proces, a energiei electrice şi termice |
| Producători participanţi la contractele reglementate | 1. Producători de energie electrică ce optează pentru vânzarea pe bază de contracte reglementate şi/sau sunt desemnaţi în acest sens de Autoritatea Competentă; 2. Producători de energie electrică din surse regenerabile de energie şi producători ce deţin centrale cu grupuri de cogenerare şi care sunt calificaţi conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea acestor tehnologii |
| Preţ de revenire | Raport dintre veniturile obţinute din vânzarea unui produs/serviciu/marfă şi cantitatea totală vândută din respectivul produs/serviciu/marfă |
| Surse de vârf | 1. Cazane de apă fierbinte - CAF 2. Cazane de abur industrial - CAI |
| SEN | Sistemul Electroenergetic Naţional |
| SRE | Surse regenerabile de energie |
| SRR | Staţii de reducere-răcire a aburului produs de cazanele energetice |

# Documente de referinţă

- Prezenta metodologie are la bază următoarele documente de referinţă:

- Legea nr. 13/2007, a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din România", cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

- Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 25/2005 privind reglementarea achiziţiei energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic în reţelele de transport şi distribuţie, cu modificările şi completările ulterioare;

- Directiva UE 2004/8/(EC) privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă pe piaţa internă de energie electrică;

- Directiva UE 2003/54/(EC) privind regulile comune ale pieţei interne de energie electrică;

- Directiva UE 2001/77/(EC) privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pe piaţa internă de energie electrică;

- Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui ANRE nr. 13/2007 privind aprobarea valorilor de referinţă armonizate aplicabile la nivel naţional ale eficienţei pentru producerea separată a energiei electrice, respectiv energiei termice şi pentru aprobarea factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional, cu modificările şi completările ulterioare;

- Alte reglementări în vigoare privind calificarea pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie sau în cogenerare.

# Consideraţii generale privind dimensionarea costurilor/veniturilor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice

- Dimensionarea veniturilor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice se face în condiţiile obţinerii unei încărcări optime la nivel SEN şi funcţionării eficiente a producătorilor de energie electrică (cu costuri minime de producţie), de regulă pe perioada unui an calendaristic.

- Veniturile aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice acoperă următoarele categorii de costuri:

- costuri variabile: cuprind în principal costurile de achiziţie a combustibilului consumat, inclusiv transportul acestuia la centrală, precum şi alte costuri variabile, inclusiv costurile/veniturile suplimentare aferente achiziţionării/vânzării drepturilor de emisie CO2;

- costuri fixe: cuprind în principal costurile de operare şi mentenanţă, costurile de personal, costurile cu amortizarea, inclusiv amortizarea investiţiilor noi aprobate de Autoritatea Competentă, costurile pentru protecţia mediului, costuri/venituri suplimentar înregistrate în anul precedent determinate în conformitate cu prevederile art.10 precum şi alte costuri fixe;

- rentabilitatea activelor existente şi a noilor investiţii eficiente, aprobate de Autoritatea Competentă.

- Costurile pentru protecţia mediului cuprind taxele de mediu, inclusiv costurile pentru  obţinerea autorizărilor şi avizelor de mediu prevăzute de legislaţie.

- Costuri/venituri suplimentar înregistrate în anul precedent pot fi considerate de Autoritatea Competentă la stabilirea preţurilor reglementate pentru anul t, în următoarele cazuri:

          - În cazul producătorilor cu grupuri termoenergetice, numai ca urmare a:

- înregistrării unei diferenţe justificate între preţul mediu de achiziţie a combustibilului avut în vedere la stabilirea preţurilor reglementate pentru anul t-1 şi preţul mediu de achiziţie a combustibilului realizat în anul t-1;

- înregistrării unei diferenţe justificate între cantităţile de energie termică livrată, avute în vedere la stabilirea preţurilor reglementate pentru anul t-1 şi cantităţile de energie termică efectiv livrate în anul t-1; sunt luate în considerare numai cazurile în care variaţia sarcinii termice depăşeşte ± 5 %;

- înregistrării unor venituri suplimentare aferente energiei termice livrate, datorită practicării în anul t-1, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a unor preţuri rezultate din metodele de stabilire/ajustare prevăzute în contractele de concesiune, mai mari decât preţurile reglementate pentru energie termică, rezultate pentru anul t-1, conform prezentei metodologii.

          - În cazul producătorilor cu grupuri hidroenergetice, numai ca urmare a:

    - infirmării, în proporţie de minimum 15 %, a prognozei hidrologice şi de producţie energie electrică avute în vedere pentru anul t-1;

    - realizării, în proporţie de peste 15 %, a unor profituri din activitate în anul t-1.

          - În cazul producătorilor de energie electrică din SRE, altele decât sursele hidro, numai ca urmare a:

    - infirmării, în proporţie de minimum 15 %, a prognozei de producţie energie electrică avute în vedere pentru anul t-1;

    - realizării, în proporţie de peste 15 %, a unor profituri din activitate în anul t-1.

- Baza reglementată a activelor include:

- numai activele aferente schemelor de funcţionare optime sau calificate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, utilizate de Producătorii participanţi la contractele reglementate în activităţile de producere a energiei electrice şi, după caz, termice;

- valoarea netă a activelor necorporale şi corporale rezultate în urma investiţiilor prudente, aprobate de Autoritatea Competentă; reevaluarea valorii nete a activelor necorporale şi corporale aprobate se acceptă numai în limita indicelui de creştere a preţurilor de consum;

- valoarea permisă a necesarului de fond de rulment pentru acoperirea obligaţiilor financiare pe termen scurt ale producătorului.

- Baza reglementată a activelor, exprimată în lei, se calculează cu formula:

unde :

BARt  reprezintă baza reglementată a activelor pentru anul t;

BARt-1  - baza reglementată a activelor la sfârşitul anului t-1, ţinând cont de intrările, ieşirile şi amortizarea activelor din cursul acestui an;

AMt - suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BARt-1, la care se adaugă şi cea aferentă activelor puse/scoase în/din funcţiune în anul t;

IAt - intrările de active recunoscute şi aprobate de Autoritatea Competentă în cursul anului t, inclusiv cele pentru obiectivele aflate în faza de construcţie;

EAt - ieşirile de active în cursul anului t prin operaţiuni de vânzare, casare, cedare etc., numeric egale cu valoarea lor rămasă de amortizat;

PDIt - provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor în cursul anului t;

NFRRt - valoarea fondului de rulment stabilită la începutul anului t

unde TVt-1 reprezintă valoarea venitului aferent activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice.

- (1) Costurile cu amortizarea se calculează ca sumă a amortizării activelor existente şi a  amortizării activelor noi. Autoritatea Competentă aprobă la nivelul considerat justificat valoarea amortizării activelor.

(2) Amortizarea Bazei Reglementate a Activelor – BAR, iniţial recunoscută în preţuri, se stabileşte utilizându-se metoda liniară.

(3) Pentru activele ce se pun/scot în/din funcţiune în cursul unui an, se va lua în considerare 50 % din amortizarea anuală aferentă acestora, indiferent de luna în care sunt puse/scoase în/din funcţiune.

(4) Costurile cu amortizarea anuală a investiţiilor noi considerate justificat sunt calculate folosind metoda liniară, cu considerarea duratelor tehnice de viaţă  prescrise de furnizorii de echipamente.

- Amortizarea  aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile nu se include în costurile justificate cu amortizarea.

- Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, RC, exprimată în lei, se stabileşte cu formula:

unde RRR reprezintă rata reglementată a rentabilităţii.

- (1) Rata reglementată a rentabilităţii se calculează în termeni reali pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.

(2) Rata reglementată a rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, va fi de cel mult 9 %.

# Documente necesare şi etape de stabilire a cantităţilor de energie electrică şi a preţurilor reglementate

### 6.1 Principii generale

- (1) Producătorii participanţi la contractele reglementate au dreptul să vândă, pe bază de contract reglementat, o cantitate de energie electrică ce nu poate depăşi diferenţa dintre energia electrică livrată în reţele şi energia electrică preluată din reţele pentru Autoconsum.

(2) Cantitatea  de energie electrică vândută pe bază de contract reglementat, în cazul grupurilor de cogenerare calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, nu poate fi mai mare decât valoarea minimă dintre:

            - energia electrică livrată rezultată din rularea finală a programului PowrSym şi transmisă de C.N. Transelectrica S.A. la Autoritatea Competentă conform prevederilor art. 45; şi

            - diferenţa dintre Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiilor calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional şi energia electrică destinată consumului serviciilor proprii tehnologice alimentate de la bornele generatoarelor, corespunzătoare EEEC.

- Autoritatea Competentă aprobă nivelul justificat al preţului mediu de achiziţie a combustibilului pentru anul următor pe baza analizei comparativ detaliate a preţului mediu de achiziţie a combustibilului, justificat de fiecare Producător participant la contractele reglementate pentru trimestrele I, II, III şi IV ale anului curent. La stabilirea acestuia se ţine seama de creşterile prudent estimate pentru anul următor ale preţurilor fiecărui tip de combustibil.

- Autoritatea Competentă aprobă nivelul justificat al costurilor fixe pe baza analizei comparativ detaliate a costurilor fixe considerate la stabilirea anterioară a preţurilor reglementate aprobate prin decizia în vigoare, a costurilor fixe realizate în anul curent şi a valorilor propuse pentru anul următor.

- În cazul grupurilor de cogenerare calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, costurile fixe totale aprobate sunt costurile fixe totale justificate aferente grupurilor de cogenerare, corectate cu raportul dintre Capacitatea Electrică de înaltă Eficienţă şi capacitatea electrică instalată a Configuraţiilor calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional.

- În cazul producătorilor de energie electrică cu grupuri de cogenerare, care livrează energie termică sub formă de apă fierbinte, energia electrică consumată pentru pompele de reţea termoficare (pompaj) se consideră ca fiind livrată (vândută) către reţeaua termică de transport apă fierbinte. Costul energiei electrice consumate pentru pompaj se va considera suplimentar în costurile aferente serviciului de transport al energiei termice sub formă de apă fierbinte.

- Preţurile reglementate de producere a energiei electrice şi, după caz, termice se determină prin raportarea costurilor/veniturilor justificate corespunzătoare la volumul total de energie utilă electrică, respectiv termică. Volumul total de energie utilă include atât energia efectiv livrată în reţele şi/sau consumatorilor racordaţi la barele Configuraţiei/centralei/uzinei cât şi Autoconsumul.

- În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă şi ale Ordinului preşedintelui ANRE nr.13/2007,  sunt considerate justificate următoarele valori:

          - valoarea eficienţei globale de cel puţin 75 % în cazul grupurilor de cogenerare, pentru producţia de energia electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, calificată conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional;

          - valoarea eficienţei de cel puţin 86 % în cazul producerii de energie termică în surse de vârf;

          - valoarea eficienţei de cel puţin 37 % în cazul producerii de energie electrică în grupuri energetice de condensaţie.

- În vederea stabilirii încărcării optime a grupurilor energetice la nivel SEN pentru anul calendaristic următor, până la data de 20 septembrie, toţi producătorii de energie electrică cu grupuri dispecerizabile transmit la C.N. Transelectrica S.A. datele necesare pentru rularea programului PowrSym, în conformitate cu prevederile procedurii „Schimburile de date şi informaţii tehnice între utilizatorii RET şi operatorii tehnici în scopul asigurării funcţionării şi dezvoltării SEN în condiţii de siguranţă”, emisă de C.N. Transelectrica S.A.

### 6.2 Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate şi fundamentarea costurilor

- (1) Solicitarea de stabilire a preţurilor reglementate şi toată documentaţia de fundamentare a veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor precum şi a rentabilităţii bazei reglementate a activelor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice se transmit la Autoritatea Competentă de către Producătorii participanţi la contractele reglementate, de regulă, până în data de 25 octombrie pentru întregul an calendaristic următor. Fac excepţie situaţiile în care, datorită punerii în funcţiune a unor capacităţi noi de producţie şi calificării acestora conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, se acceptă depunerea solicitării şi a documentaţiei în prima săptămână din luna iunie pentru semestrul II al anului curent.

(2) Producătorii care nu au optat pentru vânzarea pe bază de contracte reglementate, dar sunt desemnaţi în acest sens de Autoritatea Competentă, sunt obligaţi să transmită documentaţia de fundamentare a veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor aferente activităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, termice în cazul în care primesc, până în data de 10 octombrie, o notificare în acest sens din partea Autorităţii Competente.

- Documentaţia transmisă conform art. 25 trebuie să conţină cel puţin:

- adresă de solicitare, înregistrată, semnată şi ştampilată, cu menţionarea preţurilor de producere pentru energia electrică şi, după caz, pentru energia termică sub formă de apă fierbinte şi/sau abur, rezultate din calculele efectuate de producător conform prevederilor prezentei metodologii, pe baza datelor cuprinse în documentaţie;

- date privind capacitatea instalată şi veniturile/costurile/producţiile/livrările/consumurile realizate în anul curent şi previzionate pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel);

- date privind valoarea Autoconsumului de energie electrică şi/sau termică, a energiei termice livrate din grupurile energetice, respectiv din sursele de vârf sub formă de abur/apă fierbinte, realizate în anul curent şi previzionate pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25;

- în cazul grupurilor de cogenerare pe bare colectoare, cantităţile de energie termică livrate din SRR,  realizate în anul curent şi previzionate pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25;

- valoarea producţiilor de energie şi a consumurilor de combustibil pentru grupurile energetice, respectiv sursele de vârf, care utilizează acelaşi tip de combustibil principal, realizate în anul curent şi previzionate pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25;

- date privind rentabilitatea bazei reglementate a activelor, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel);

- fişele de bilanţ energetic cu realizările din anul curent şi estimările pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel);

- în cazul producătorilor de energie electrică cu grupuri de cogenerare, cantităţile vândute şi preţurile de revenire rezultate pentru energia termică livrată în anul curent, precum şi valoarea tarifelor de transport şi/sau distribuţie energie termică incluse în aceste preţuri, inclusiv structura de costuri aferentă costurilor totale aprobate;

- în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie sau în cogenerare, veniturile realizate în anul curent şi estimate pentru anul următor din aplicarea schemelor de sprijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea acestor tehnologii;

- veniturile realizate în anul curent şi estimate pentru anul următor pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem;

- regimurile şi schemele de funcţionare realizate în anul curent, respectiv propuse pentru obţinerea producţiilor estimate în anul următor;

- calculaţia preţului mediu de achiziţie a combustibilului pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel), precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în anul curent, etc.);

- memoriu justificativ pentru costurile fixe totale solicitate şi alocarea acestora între grupurile energetice şi sursele de vârf, cu justificarea separată a costurilor cu amortizarea şi a costurilor financiare (costurile cu amortizarea nu includ sumele nerambursabile primite, inclusiv prin aplicarea schemelor de ajutor de stat, şi utilizate de operatorul economic pentru finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul producerii energiei electrice şi/sau termice);

- cantitatea de energie electrică şi veniturile totale corespunzătoare vânzărilor pe piaţa concurenţială, realizate în anul curent şi estimate pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25 - la export, consumatori eligibili, furnizori, etc.;

- cantitatea de energie electrică estimată ca disponibilă pentru vânzare pe contracte reglementate în anul următor, respectiv în semestrul II al anului curent pentru situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25.

- Datele privind capacitatea instalată şi veniturile/costurile/producţiile/livrările/consumurile realizate în anul curent şi previzionate pentru anul următor se completează conform machetei din Anexa 1, separat pentru fiecare centrală şi separat pe:

- grupuri hidroenergetice, cu evidenţierea separată a costurilor/producţiilor aferente microhidrocentralelor;

- alte grupuri energetice pe bază de surse regenerabile de energie – solare, eoliene, biomasă, etc.;

- grupuri nucleare;

- grupuri termoenergetice de condensaţie;

- grupuri de cogenerare;

- surse de vârf – CAI, respectiv CAF-uri.

- Datele privind rentabilitatea bazei reglementate a activelor se completează conform machetei din Anexa 2.

- Fişele de bilanţ energetic se completează conform machetelor din Anexele 3, 4 şi 5.

- Autoritatea Competentă poate solicita Producătorilor participanţi la contractele reglementate completarea documentaţiei depuse cu orice date/informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru analiza veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor estimate, sau corectarea datelor inconsistente.

- Autoritatea Competentă stabileşte şi comunică operatorilor economici implicaţi, până în data de 15 decembrie, cantităţile de energie electrică şi preţurile din contractele reglementate pentru anul calendaristic următor, inclusiv preţul de producere al energiei termice livrate din centralele cu grupuri de cogenerare. În cazul în care un Producător participant la contractele reglementate nu transmite toate datele şi documentele justificative solicitate conform prevederilor art. 25 – art. 30 până în data de 15 noiembrie, Autoritatea Competentă poate respinge solicitarea acestuia sau poate utiliza pentru stabilirea preţurilor reglementate datele existente în baza de date proprie.

- În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25, Autoritatea Competentă stabileşte şi comunică operatorilor economici implicaţi, până în data de 25 iunie, cantităţile de energie electrică şi preţurile din contractele reglementate pentru semestrul II al anului curent. În cazul depunerii unei documentaţii incomplete sau inconsistente, Autoritatea Competentă poate respinge asemenea solicitări.

### 6.3 Principii de alocare a costurilor între energia electrică şi energia termică sub formă de abur şi/sau apă fierbinte livrate din grupuri de cogenerare

- În vederea stabilirii preţurilor reglementate, alocarea costurilor totale de producere între energia electrică şi energia termică sub formă de abur şi/sau apă fierbinte livrate din grupuri de cogenerare se face conform următoarelor principii:

- Consumul de combustibil aferent energiei termice sub formă de apă fierbinte şi/sau abur livrată din grupuri de cogenerare se determină considerând un consum specific de combustibil de 1 MWh/MWh; diferenţa de consum până la consumul total de combustibil se consideră aferent energiei electrice livrate din grupuri de cogenerare;

- Celelalte costuri variabile aferente producerii în cogenerare, care nu sunt costuri cu combustibilul, se alocă între energia electrică şi energia termică sub formă de apă fierbinte şi/sau abur livrate din grupuri de cogenerare, proporţional cu cantităţile de combustibil alocate acestora;

- Costurile fixe totale justificate aferente producerii în cogenerare, corectate după caz conform prevederilor art. 20, se alocă între energia electrică şi energia termică sub formă de apă fierbinte şi/sau abur, livrate din grupuri de cogenerare, proporţional cu cantităţile livrate.

- În cazul surselor de vârf – CAI, toate costurile aferente producerii energiei termice sub formă de apă fierbinte şi/sau abur se alocă între cele două produse proporţional cu cantităţile livrate.

- Din costurile totale alocate energiei electrice se deduc veniturile obţinute de producătorii cu grupuri de cogenerare sau din surse regenerabile de energie, în baza schemelor de spijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea acestor tehnologii. De asemenea se deduc şi veniturile obţinute pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem de producătorii participanţi la contractele reglementate,  precum şi alte venituri considerate justificate de Autoritatea Competentă.

### 6.4 Etape de calcul

#### 6.4.1 Date de intrare suplimentare

- Autoritatea Competentă primeşte, până la data de 20 septembrie, următoarele date:

          - prognoza orară a consumului, separat pentru consumatorii deserviţi în regim reglementat, pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie şi pentru consumatorii eligibili racordaţi la reţelele electrice de distribuţie, care este transmisă de furnizorii impliciţi şi respectiv operatorii de distribuţie;

          - prognoza orară a consumului propriu tehnologic al reţelei electrice de transport, care este transmisă de operatorul de transport;

          - prognoza orară a consumului consumatorilor eligibili racordaţi la reţeaua electrică de transport, care este transmisă de furnizorii acestora;

          - prognoza de funcţionare orară a centralelor hidroelectrice, care este transmisă de producătorii de energie electrică cu grupuri hidroenergetice dispecerizabile.

- Datele transmise de producătorii de energie electrică cu grupuri dispecerizabile la C.N. Transelectrica S.A. conform prevederilor art. 24, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic şi la Autoritatea Competentă.

#### 6.4.2 Producători de energie electrică cu grupuri nedispecerizabile

- În cazul producătorilor de energie electrică cu grupuri nedispecerizabile, Autoritatea Competentă aprobă  valorile considerate justificate pentru:

- energia electrică livrată din grupuri de cogenerare (inclusiv energia electrică consumată pentru pompaj), ;

- energia electrică livrată din grupuri energetice altele decât grupurile de cogenerare (inclusiv energia electrică consumată pentru pompaj), ;

- în cazul grupurilor de cogenerare, costurile fixe totale aferente Capacităţii Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiilor calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, ;

- în cazul grupurilor de cogenerare, energia electrică maximă ce poate fi vândută pe contracte reglementate conform prevederilor art. 17, ;

- energia termică livrată din grupuri de cogenerare sub formă de abur, ;

- energia termică livrată din grupuri de cogenerare sub formă de apă fierbinte, ;

- energia termică livrată din surse de vârf sub formă de abur, ;

- energia termică livrată din surse de vârf sub formă de apă fierbinte, ;

- consumul total de combustibil atât pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf, ;

- costurile fixe totale atât pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf, ;

- preţul mediu de achiziţie a combustibilului atât pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf, ; acest preţ va ţine cont de estimările cunoscute privind evoluţia viitoare a preţurilor combustibililor utilizaţi.

- Pentru grupurile nedispecerizabile aparţinând producătorilor de energie electrică care au în portofoliu şi grupuri dispecerizabile se aplică prevederile Subcapitolului 6.4.3.

#### 6.4.3 Producători de energie electrică cu grupuri dispecerizabile

- Pentru acoperirea consumului de energie electrică prognozat la nivel SEN şi a consumului local de energie termică, C.N. Transelectrica S.A. determină repartiţia optimă orară a sarcinii pe centrale/grupuri energetice/surse de vârf, prin rularea programului PowrSym.

- În vederea rulării programului PowrSym, Autoritatea Competentă aprobă:

          - preţul mediu de achiziţie a combustibilului considerat justificat pentru anul calendaristic următor, atât pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf;

          - prognoza de funcţionare a centralelor hidroelectrice, numai în cazul în care nu este operaţional un program de optimizare a producţiei hidro.

- (1) Până în data de 1 noiembrie, Autoritatea Competentă transmite la C.N. Transelectrica S.A. următoarele informaţii, în format electronic:

- preţul mediu de achiziţie a combustibilului, considerat justificat pentru anul calendaristic următor, pe fiecare tip de combustibil utilizat şi pentru fiecare centrală/producător de energie electrică cu grupuri termoenergetice dispecerizabile;

- cantitatea totală de energie electrică estimată a fi livrată în anul calendaristic următor de producătorii cu grupuri nedispecerizabile;

- prognoza orară de consum şi CPT din reţelele electrice de distribuţie, considerată justificată pentru anul calendaristic următor;

- prognoza orară de consum şi CPT din reţeaua electrică de transport, considerată justificată pentru anul calendaristic următor;

- prognoza orară de producţie a centralelor hidroelectrice, considerată justificată pentru anul calendaristic următor.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt transmise de Autoritatea Competentă şi operatorilor economici implicaţi (producători, operatori de distribuţie/transport, furnizori, etc.), dar numai acele date care privesc respectivul operator economic.

- C.N. Transelectrica S.A. transmite fiecărui producător de energie electrică cu grupuri dispecerizabile, până în data de 12 noiembrie, datele aferente grupurilor energetice proprii rezultate din rularea programului PowrSym pentru anul calendaristic următor. Categoriile de date transmise sunt cele prevăzute la art. 45.

- În perioada 12 – 20 noiembrie C.N. Transelectrica S.A. analizează şi soluţionează contestaţiile fundamentate primite de la producătorii de energie electrică cu grupuri dispecerizabile şi efectueaza rularea finală a programului PowrSym pentru anul calendaristic următor. Transmiterea, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele rulării programului PowrSym pentru anul calendaristic următor se face conform unei proceduri proprii elaborată de C.N. Transelectrica S.A. şi avizată de Autoritatea Competentă.

- C.N. Transelectrica S.A. transmite la Autoritatea Competentă, până în data de 25 noiembrie, următoarele date rezultate din rularea finală a programului PowrSym pentru anul calendaristic următor:

- Pentru fiecare centrală şi grup energetic dispecerizabil, valorile orare pentru:

- energia electrică livrată;

- energia termică livrată;

- consumul de combustibil;

- costul variabil unitar pentru producerea energiei electrice.

- Pentru fiecare centrală şi producător de energie electrică cu grupuri dispecerizabile, valorile anuale pentru:

- energia electrică total livrată;

- energia electrică livrată din grupuri de cogenerare;

- energia termică total livrată;

- energia termică livrată din grupuri de cogenerare;

- preţul mediu al combustibilului;

- consumul total de combustibil;

- consumul de combustibil aferent grupurilor de cogenerare;

- consumul de combustibil aferent surselor de vârf;

- costurile fixe totale;

- costul variabil cu combustibilul;

- alte costuri variabile;

- costurile totale aferente pornirilor.

- Autoritatea Competentă,  pe baza datelor primite de la C.N. Transelectrica S.A., a datelor transmise de producători  şi a corelării acestora cu principiile stabilite prin reglementările în vigoare, stabileşte pentru fiecare producător cu grupuri dispecerizabile valorile considerate justificate pentru:

- energia electrică livrată din grupuri de cogenerare (inclusiv energia electrică consumată pentru pompaj), ;

- energia electrică livrată din grupuri energetice altele decât grupurile de cogenerare (inclusiv energia electrică consumată pentru pompaj), ;

- în cazul grupurilor de cogenerare, costurile fixe totale aferente Capacităţii Electrice de înaltă Eficienţă a Configuraţiilor calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, ;

- în cazul grupurilor de cogenerare, energia electrică maximă ce poate fi vândută pe contracte reglementate conform prevederilor art. 17, ;

- energia termică livrată din grupuri de cogenerare sub formă de abur, ;

- energia termică livrată din grupuri de cogenerare sub formă de apă fierbinte, ;

- energia termică livrată din surse de vârf sub formă de abur, ;

- energia termică livrată din surse de vârf sub formă de apă fierbinte, ;

- consumul total de combustibil atât pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf, ;

- costurile fixe totale atît pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf, ;

- preţul mediu de achiziţie a combustibilului atât pentru grupurile energetice cât şi pentru sursele de vârf, .

#### 6.4.4 Stabilirea cantităţilor de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate

- În vederea acoperirii consumului de energie electrică prognozat, Autoritatea Competentă stabileşte următoarele:

- cota parte din consumul de energie electrică prognozat de furnizorii impliciţi pentru consumatorii deserviţi în regim reglementat, care va fi acoperită prin contracte reglementate;

- cantitatea totală de energie electrică livrată din grupuri de cogenerare, pe care Producătorii participanţi la contractele reglementate o vând pe bază de contracte reglementate;

- cota parte din producţia de energie electrică livrată din grupuri energetice altele decât grupurile de cogenerare, pe care Producătorii participanţi la contractele reglementate o vând pe bază de contracte reglementate;

- repartiţia pe fiecare operator de distribuţie şi respectiv furnizor implicit a cantităţilor totale de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate de Producătorii participanţi la contractele reglementate;

- lista cu Producătorii participanţi la contractele reglementate care contribuie la acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de transport şi/sau distribuţie;

- Cantităţile de energie electrică din contractele reglementate de vânzare – cumpărare se pot modifica numai în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

#### 6.4.5 Stabilirea preţurilor reglementate

- Costul variabil de producere a energiei electrice şi preţul mediu al energiei electrice livrate din grupuri energetice (inclusiv pe bază de SRE), altele decât grupurile de cogenerare, se determină astfel:

unde:

– costul variabil de producere a energiei electrice din grupuri energetice (inclusiv pe bază de SRE), altele decât grupurile de cogenerare;

– preţul mediu al energiei electrice livrate din grupuri energetice (inclusiv pe bază de SRE), altele decât grupurile de cogenerare;

– veniturile obţinute de producători în baza schemei de spijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie;

– veniturile obţinute de producători pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem .

- În cazul producătorilor de energie electrică cu grupuri de cogenerare calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, costul variabil de producere a energiei electrice şi preţul mediu al energiei electrice livrate din grupuri de cogenerare se determină astfel:

unde:

– costul variabil de producere a energiei electrice din grupuri de cogenerare;

– preţul mediu al energiei electrice livrate din grupuri de cogenerare;

– veniturile obţinute de producători în baza schemei de spijin adoptate la nivel naţional pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

– veniturile obţinute de producătorii de energie electrică cu grupuri de cogenerare pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem.

- (1) Preţul energiei termice sub formă de apă fierbinte şi/sau abur livrată din grupuri de cogenerare, respectiv din surse de vârf, se determină astfel:

          - pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte:

          - pentru energia termică livrată sub formă de abur:

(2) Semnificaţiile notaţiilor utilizate la art. 49 – art. 51 sunt următoarele:

          - , , ,   reprezintă costurile cu combustibilul alocate pentru producerea energiei electrice, energiei termice sub formă de apă fierbinte şi respectiv energiei termice sub formă de abur;

          - , ,   reprezintă alte costuri variabile, diferite de cele cu combustibilul, alocate pentru producerea energiei electrice, energiei termice sub formă de apă fierbinte şi respectiv energiei termice sub formă de abur;

          - ,  ,  reprezintă costurile fixe alocate pentru producerea energiei electrice, energiei termice sub formă de apă fierbinte şi respectiv energiei termice sub formă de abur; în cazul grupurilor de cogenerare calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, valorile costurilor fixe alocate pe fiecare produs se determină pornind de la valoarea costurilor fixe totale aprobate.

- Preţul mediu al energiei electrice şi preţul mediu al energiei termice sub formă de apă fierbinte şi/sau abur, se calculează cu formulele:

- Preţurile pentru energia termică vândută de producătorii care deţin grupuri de cogenerare şi destinată consumului populaţiei, determinate în conformitate cu prevederile art. 52, sunt aprobate prin decizie emisă de Autoritatea Competentă.

- (1) Autoritatea Competentă stabileşte valoarea medie a raportului dintre preţurile energiei electrice în orele de zi şi în orele de noapte, înregistrate pe Piaţa pentru Ziua Următoare în ultimele 12 luni calendaristice. Orele de zi şi orele de noapte sunt cele stabilite conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

(2) Pe baza preţului mediu de producere a energiei electrice, determinat în conformitate cu prevederile art. 52, precum şi a valorii raportului stabilit conform prevederilor de la alin (1), pentru fiecare Producător participant la contractele reglementate se stabilesc, prin decizie a Autorităţii Competente, preţuri diferenţiate ale energiei electrice vândute prin contracte reglementate în orele de zi, respectiv în orele de noapte.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) Producătorii participanţi la contractele reglementate care deţin numai Configuraţii cu grupuri nedispecerizabile a căror producţie de energie electrică nu poate fi gestionată zilnic în mod activ de producător, în conformitate cu obligaţiile contractuale asumate şi evoluţia cererii şi/sau a preţurilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare; pentru aceştia se stabilesc, prin decizie a Autorităţii Competente, numai preţurile medii de producere a energiei electrice, determinate în conformitate cu prevederile art. 52, care vor fi utilizate pentru decontarea energiei electrice vândute pe bază de contract reglementat.

- (1) Cantităţile lunare/totale de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate de Producătorii participanţi la contractele reglementate, aferente fiecărui Cumpărător de energie electrică, se stabilesc prin decizie a Autorităţii Competente. Autoritatea Competentă transmite în format electronic Producătorilor participanţi la contractele reglementate şi Cumpărătorilor de energie electrică respectivi, cantităţile orare de energie electrică vândute - cumpărate pe bază de contracte reglementate în anul calendaristic următor, sau, în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25, în semestrul II al anului curent.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):

          - Producătorii participanţi la contractele reglementate care deţin numai Configuraţii cu grupuri nedispecerizabile a căror producţie de energie electrică poate fi gestionată zilnic în mod activ de producător, în conformitate cu obligaţiile contractuale asumate şi evoluţia cererii şi/sau a preţurilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare; pentru aceştia se stabilesc, prin decizie a Autorităţii Competente, numai cantităţile totale de energie electrică vândute pe bază de contracte reglementate, aferente fiecărui Cumpărător de energie electrică; în aceste cazuri, cantităţile orare/lunare de energie electrică vândute - cumpărate pe bază de contracte reglementate se stabilesc prin negociere între părţile contractante, cu încadrare în cantitatea totală stabilită prin decizie a Autorităţii Competente;

          - Producătorii participanţi la contractele reglementate care deţin numai Configuraţii cu grupuri nedispecerizabile a căror producţie de energie electrică nu poate fi gestionată zilnic în mod activ de producător, în conformitate cu obligaţiile contractuale asumate şi evoluţia cererii şi/sau a preţurilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare; în aceste cazuri, cantităţile orare/lunare/totale de energie electrică vândute - cumpărate pe bază de contracte reglementate se stabilesc prin negociere între părţile contractante, Cumpărătorii de energie electrică din contractele reglementate fiind stabiliţi prin decizie a Autorităţii Competente.

- Autoritatea Competentă comunică Producătorilor participanţi la contractele reglementate implicaţi, deciziile de stabilire a cantităţilor de energie electrică şi a preţurilor din contractele reglementate, în conformitate cu prevederile art. 31, respectiv art. 32.

- În cazul producătorilor de energie electrică cu grupuri de cogenerare, care livrează energie termică sub formă de apă fierbinte şi care nu deţin în exploatare comercială reţeaua termică de transport aferentă, preţul de decontare a energiei electrice consumate pentru pompaj se stabileşte prin decizie a Autorităţii Competente. Acest preţ va fi egal cu preţul mediu de producere a energiei electrice, determinat în conformitate cu prevederile art. 52.

- În condiţiile primirii unei notificări în conformitate cu prevederile art. 69, toţi Producătorii participanţi la contractele reglementate trebuie să transmită la Autoritatea Competentă datele şi informaţiile solicitate, în maxim două săptămâni de la primirea notificării.

# Ajustarea preţurilor reglementate pentru energia electrică şi pentru energia termică destinată consumului populaţiei

- Preţurile reglementate pentru energia electrică şi pentru energia termică destinată consumului populaţiei, stabilite în conformitate cu prevederile art. 52 şi aprobate prin decizie emisă de Autoritatea Competentă conform prevederilor art. 53 şi art. 54, pot fi ajustate, la solicitarea Producătorilor participanţi la contractele reglementate, la începutul semestrului II al fiecărui an, în cazul în care preţul mediu de achiziţie a combustibilului realizat în trimestrul II se modifică cu cel puţin ± 5 % faţă de cel considerat la stabilirea preţurilor în vigoare.

- Pentru ajustarea preţurilor reglementate, Autoritatea Competentă ia în considerare numai modificarea preţului mediu de achiziţie a combustibilului, toate celelalte elemente din structurile de venituri/costuri/producţii/livrări/consumuri fiind menţinute la valorile aprobate la ultima stabilire.

- Documentaţia de ajustare a preţurilor reglementate poate fi transmisă la Autoritatea Competentă de Producătorii participanţi la contractele reglementate, în cursul lunii mai a fiecărui an şi trebuie să cuprindă cel puţin:

- adresă de solicitare, înregistrată, semnată şi ştampilată, cu menţionarea preţurilor solicitate pentru energie electrică şi, după caz, pentru energia termică destinată consumului populaţiei;

- calculaţia preţului mediu de achiziţie a combustibilului realizat în trimestrul II al anului curent, pe suport hârtie şi în format electronic (fişiere Excel), precum şi justificarea elementelor care intră în calcul (contracte în vigoare de achiziţie/transport combustibil, facturi plătite în trimestrul II al anului curent, etc.).

- Pentru fiecare solicitare de ajustare a preţurilor reglementate, Autoritatea Competentă stabileşte condiţiile justificate de ajustare, pe care le aplică fie prin utilizarea algoritmului de stabilire, cu luarea în considerare a noului preţ mediu de achiziţie a combustibilului, fie prin utilizarea următoarei formule generale:

unde:

reprezintă preţurile reglementate pentru energia electrică, respectiv pentru energia termică destinată consumului populaţiei, rezultate după ajustare;

reprezintă preţurile reglementate pentru energia electrică, respectiv pentru energia termică destinată consumului populaţiei, rezultate la ultima stabilire şi aprobate prin decizie emisă de Autoritatea Competentă;

reprezintă raportul dintre preţul mediu de achiziţie a combustibilului justificat, calculat pe baza preţurilor de achiziţie actualizate pentru fiecare tip de combustibil şi structurii de consum a combustibilului considerată la ultima stabilire a preţurilor medii reglementate, şi preţul mediu de achiziţie a combustibilului considerat la ultima stabilire a preţurilor reglementate corespunzătoare;

reprezintă ponderea costului cu combustibilul în preţurile medii de producere a energiei electrice, respectiv a energiei termice destinată consumului populaţiei, rezultate la ultima stabilire.

- Preţurile reglementate pentru energia electrică, respectiv pentru energia termică destinată consumului populaţiei, rezultate după ajustare prin aplicarea prevederilor art. 62 sunt aprobate prin decizie emisă de Autoritatea Competentă.

- În cazul respingerii unei solicitări de ajustare a preţurilor reglementate, Autoritatea Competentă va notifica acest lucru Producătorului participant la contractele reglementate, cu motivarea deciziei luate.

# Raportări

- Fiecare Producător participant la contractele reglementate trebuie să transmită la Autoritatea Competentă realizările corespunzătoare veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor înregistrate în activitatea din sectorul energiei electrice şi termice în fiecare trimestru al anului pentru care au fost stabilite preţuri reglementate.

- Datele corespunzătoare realizărilor trimestriale se completează conform machetei din Anexa 6 şi se transmit la Autoritatea Competentă în maxim două luni de la terminarea fiecărui trimestru.

- Fiecare producător participant la contractele reglementate trebuie să notifice la Autoritatea Competentă orice modificare semnificativă în portofoliul de capacităţi de producţie deţinute – punere în funcţiune de noi capacităţi de producţie sau modificarea parametrilor tehnici de funcţionare ai capacităţilor existente prin retehnologizarea acestora (inclusiv modificarea semnificativă a mixului de combustibil utilizat)

# Dispoziţii finale şi tranzitorii

- Orice acţiune de stabilire sau ajustare, realizată de Autoritatea Competentă în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se aplică simultan pentru toate centralele deţinute în portofoliu de fiecare Producător participant la contractele reglementate, atât pentru energia electrică cât şi pentru energia termică livrate de acesta.

- În situaţii excepţionale Autoritatea Competentă poate notifica şi declanşa procedura de stabilire/revizuire a cantităţilor de energie electrică şi a preţurilor din contractele reglementate la momentul considerat oportun. În acest caz se aplică prevederile Capitolului 6, cu adaptarea corespunzătoare a datelor limită aferente schimburilor de date şi informaţii.

- În luna decembrie a fiecărui an, sau, în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 25, în luna iunie a fiecărui an, precum şi ulterior realizării unei stabiliri/revizuiri conform prevederilor art. 69, Autoritatea Competentă va comunica Producătorilor participanţi la contractele reglementate următoarele date care au stat la baza stabilirii preţurilor reglementate pentru anul următor, respectiv pentru semestrul II al anului curent:

          - costurile fixe totale aprobate, din care costuri/venituri suplimentar înregistrate în anul precedent, considerate în calcule;

          - cantităţile totale de energie electrică şi, după caz, energie termică livrate, considerate în calcule, separat pe grupuri energetice şi surse de vârf;

          - eficienţele (globale) aprobate, separat pe grupuri energetice şi surse de vârf;

          - ponderea fiecărui tip de combustibil în consumul total de combustibil considerat în calcule, separat pe grupuri energetice şi surse de vârf;

          - preţul mediu de achiziţie a combustibilului considerat în calcule, separat pe grupuri energetice şi surse de vârf;

          - ponderea costului cu combustibilul în total costuri considerate în calcule, separat pe grupuri energetice şi surse de vârf;

          - cantitatea de energie electrică consumată pentru pompaj, considerată în calcule;

          - preţul mediu de producere a energiei electrice, rezultat din calcule;

          - preţul mediu de producere a energiei termice sub formă de abur, rezultat din calcule;

          - preţul mediu de producere a energiei termice sub formă de apă fierbinte, rezultat din calcule.

- Toate datele aferente capacităţii instalate, consumurilor, producţiilor, livrărilor, Autoconsumului şi regimurilor de funcţionare realizate de Configuraţiile calificate conform prevederilor reglementărilor în vigoare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, transmise conform prevederilor art. 25 – art. 30, trebuie să fie aceleaşi cu datele de fundamentare a solicitării de calificare pentru schemele de sprijin adoptate la nivel naţional, transmise conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

- (1) Cantităţile de energie electrică şi preţurile din contractele reglementate aferente portofoliului de grupuri hidroenergetice al  S.C. Hidroelectrica S.A. se stabilesc şi se aprobă prin decizie a Autorităţii Competente, separat pentru:

          - centralele hidroelectrice pe firul apei cu puteri electrice instalate între 10 şi 100 MW fiecare;

          - centralele hidroelectrice pe firul apei cu puteri electrice instalate mai mari de 100 MW fiecare;

          - centralele hidroelectrice cu acumulare, cu puteri electrice instalate mai mari de 100 MW fiecare;

          - micro-hidrocentrale, cu puteri electrice instalate de maxim 10 MW fiecare.

(2) Datele transmise de S.C. Hidroelectrica S.A. conform prevederilor art. 25 – art. 30 trebuie să fie defalcate pe fiecare din tipurile de centrale hidroelectrice prevăzute la alin. (1) lit. a) – d), pentru care se stabilesc cantităţi de energie electrică şi preţuri reglementate distincte.

- Pentru un Producător participant la contractele reglementate, preţurile de vânzare a energiei electrice pe bază de contracte reglementate aferente fiecărui Cumpărător stabilit conform prevederilor art. 55 pot fi diferite, cu respectarea condiţiei ca preţul anual de revenire pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate de respectivul producător (media anuală a preţurilor orare ponderate cu cantităţile orare din toate contractele reglementate de vânzare-cumpărare energie electrică, stabilite conform prevederilor art. 54 şi art. 55) să fie egal cu preţul mediu de producere a energiei electrice, determinat în conformitate cu prevederile art. 52 pentru respectivul producător.

Anexa 1

# Macheta de fundamentare a veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor

| Operator economic: |  |
| --- | --- |
| Configuraţia / Centrala / Localitatea: |  |
| Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi: |  |

Data: an/lună/zi

|  | Costuri totale aferente activităţilor de producere energie electrică şi, după caz, energie termică în: |
| --- | --- |
|  | Grupuri energetice | Cazane de abur industrial - CAI | Cazane de apă fierbinte - CAF |
| LEI | Realizat | Previzionat | Realizat | Previzionat | Realizat | Previzionat |
| Venituri (1+2+3) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Costuri variabile |  |  |  |  |  |  |
| Combustibil tehnologic, inclusiv transportul acestuia la centrală |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică din SEN (pentru CPT) |  |  |  |  |  |  |
| Apă brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată |  |  |  |  |  |  |
| Alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni, certificate emisii, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Costuri fixe |  |  |  |  |  |  |
| Operare şi mentenanţă |  |  |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| Amortizare |  |  |  |  |  |  |
| Redevenţă/chirii |  |  |  |  |  |  |
| Utilităţi |  |  |  |  |  |  |
| Salarii şi asimilate |  |  |  |  |  |  |
| Costuri pentru protecţia mediului |  |  |  |  |  |  |
| Servicii executate de terţi |  |  |  |  |  |  |
| Costuri (+) / Venituri (-) suplimentare de recuperat din anul precedent |  |  |  |  |  |  |
| Alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite, etc.) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (costuri financiare + profit) |  |  |  |  |  |  |
| Costuri fixe totale (2+3) |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică produsă [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Consum energie electrică pentru pompaj [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Energie termică livrată la gard [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Consum de combustibil [MWh], din care: |  |  |  |  |  |  |
| Păcură [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Gaze [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Alt combustibil (CLU, etc.) [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Putere calorifică păcură [kcal/kg] |  |  |  |  |  |  |
| Putere calorifică gaze [kcal/Nmc] |  |  |  |  |  |  |
| Putere calorifică cărbune [kcal/kg] |  |  |  |  |  |  |
| Putere calorifică alt combustibil [kcal/kg] |  |  |  |  |  |  |
| Preţ păcură [lei/kg] |  |  |  |  |  |  |
| [lei/MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Preţ gaze [lei/Nmc] |  |  |  |  |  |  |
| [lei/MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Preţ cărbune [lei/kg] |  |  |  |  |  |  |
| [lei/MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Preţ alt combustibil [lei/kg] |  |  |  |  |  |  |
| [lei/MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Preţ mediu combustibil [lei/MWh] |  |  |  |  |  |  |

Data: an/lună/zi

| Configuraţie / centrală | Realizat | Previzionat |
| --- | --- | --- |
| Venituri obţinute din aplicarea schemelor de sprijin adoptate la nivel naţional [lei] |  |  |
| Venituri obţinute pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem [lei] |  |  |
| Energie termică livrată din grupuri energetice sub formă de apă fierbinte [MWh] |  |  |
| Energie termică livrată din CAI sub formă de apă fierbinte [MWh] |  |  |
| Energie termică livrată din cazane energetice prin SRR [MWh] |  |  |
| Energia Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei [MWh] |  |  |
| Capacitatea Electrică de înaltă Eficienţă a Configuraţiei [MW] |  |  |
| Capacitatea electrică instalată a Configuraţiei [MW] |  |  |

Anexa 2

# Fundamentarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor

| Operator economic: |  |
| --- | --- |
| Configuraţia / Centrala / Localitatea: |  |
| Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi: |  |

Data: an/lună/zi

| LEI | Nr. rând | Anul t |
| --- | --- | --- |
| Baza reglementată a activelor la sfârşitul anului [t-1], [BAR] t-1 | (1) |  |
| Intrari de active, [IA] t | (2) |  |
| Ieşiri de active, [EA] t | (3) |  |
| Amortizarea anuală, [AM] t | (4) |  |
| Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor, [PDI] t | (5) |  |
| Fondul de rulment, [NFRR] t | (6) |  |
| Baza reglementată a activelor, [BAR] t = (rd. 1)+(rd. 2 – rd. 3)/2-(rd. 4)- (rd. 5) +(rd. 6) | (7) |  |
| Rentabilitatea bazei reglementate a activelor, [RC] = | (8) |  |

Anexa 3

# Fişe de bilanţ energie electrică

| Operator economic: |  |
| --- | --- |
| Configuraţia / Centrala / Localitatea: |  |
| Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi: |  |

Data: an/lună/zi

|  | U.M. | Realizat | Previzionat |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică produsă la bornele generatoarelor, din care: | MWh |  |  |
| - în grupuri de producere separată | MWh |  |  |
| - grupuri hidroenergetice | MWh |  |  |
| - alte grupuri pe bază de SRE | MWh |  |  |
| - grupuri nucleare | MWh |  |  |
| - grupuri termoenergetice de condensaţie | MWh |  |  |
| - în grupuri de cogenerare | MWh |  |  |
| Energie electrică achiziţionată din SEN, din care: | MWh |  |  |
| - pentru CPT | MWh |  |  |
| Consum intern de energie electrică, din care: | MWh |  |  |
| - pentru producere energie electrică | MWh |  |  |
| - pentru producere energie termică | MWh |  |  |
| - producere abur, din care: | MWh |  |  |
| - surse vârf | MWh |  |  |
| - producere apă fierbinte, din care: | MWh |  |  |
| - surse vârf | MWh |  |  |
| - pompaj apă fierbinte | MWh |  |  |
| - pentru alte produse | MWh |  |  |
| Energie electrică livrată în SEN | MWh |  |  |
| Energie electrică vândută, din care: | MWh |  |  |
| - pentru consumatori racordaţi la barele centralei | MWh |  |  |

Anexa 4

# Fişe de bilanţ energie termică – apă fierbinte

| Operator economic: |  |
| --- | --- |
| Configuraţia / Centrala / Localitatea: |  |
| Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi: |  |

Data: an/lună/zi

|  | U.M. | Realizat | Previzionat |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie termică sub formă de apă fierbinte produsă, din care: | MWh |  |  |
| - în cogenerare | MWh |  |  |
| - în surse de vârf (CAI) | MWh |  |  |
| - în surse de vârf (CAF) | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de apă fierbinte achiziţionată de la terţi | MWh |  |  |
| Consum intern de apă fierbinte, din care: | MWh |  |  |
| - pentru producere energie electrică şi termică | MWh |  |  |
| - pentru alte produse | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de apă fierbinte livrată la gardul centralei | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de apă fierbinte vândută direct la gardul centralei | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de apă fierbinte vândută din reţeaua de transport | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de apă fierbinte vândută din reţeaua de distribuţie | MWh |  |  |

Anexa 5

# Fişe de bilanţ energie termică – abur

| Operator economic: |  |
| --- | --- |
| Configuraţia / Centrala / Localitatea: |  |
| Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi: |  |

Data: an/lună/zi

|  | U.M. | Realizat | Previzionat |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie termică sub formă de abur produsă, din care: | MWh |  |  |
| - în cogenerare | MWh |  |  |
| - în surse de vârf (CAI) | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de abur achiziţionată de la terţi | MWh |  |  |
| Consum intern de abur, din care: | MWh |  |  |
| - pentru producere energie electrică şi termică | MWh |  |  |
| - pentru alte produse | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de abur livrată la gardul centralei | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de abur vândută direct la gardul centralei | MWh |  |  |
| Energie termică sub formă de abur vândută din reţeaua de transport | MWh |  |  |

Anexa 6

# Macheta de raportare a realizărilor trimestriale

| Operator economic: |  |
| --- | --- |
| Configuraţia / Centrala / Localitatea: |  |
| Capacităţi instalate (electrică, termică) / tipuri de combustibili utilizaţi: |  |

Data: an/lună/zi

|  | Realizări din activitatea de producere energie electrică şi, după caz, energie termică în anul: |
| --- | --- |
|  | Trimestrul I | Cumulat Trimestrul I+II | Cumulat Trimestrul I+II+III | Cumulat Trimestrul I+II+III+IV |
| LEI |  |  |  |  |
| I. VENITURI TOTALE (I.1+I.2+I.3) |  |  |  |  |
| I.1 Venituri pe piaţa reglementată |  |  |  |  |
| din activitatea de producere energie electrică (contracte reglementate), din care: |  |  |  |  |
| pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem (contracte reglementate) |  |  |  |  |
| bonusuri pentru cogenerare |  |  |  |  |
| pe piaţa energiei termice (contracte reglementate) |  |  |  |  |
| alte venituri rezultate din aplicarea schemelor de sprijin adoptate la nivel naţional |  |  |  |  |
| I.2 Venituri pe piaţa concurenţială |  |  |  |  |
| contracte bilaterale de vânzare energie electrică (inclusiv pe PCCB, PCCB-NC, etc.), din care: |  |  |  |  |
| pentru consumatori eligibili |  |  |  |  |
| pentru export |  |  |  |  |
| pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem (contracte negociate, licitaţie) |  |  |  |  |
| pe Piaţa pentru Ziua Următoare (sau piaţa spot) |  |  |  |  |
| pe Piaţa de Echilibrare |  |  |  |  |
| pentru dezechilibre pozitive |  |  |  |  |
| pe piaţa certificatelor verzi |  |  |  |  |
| vânzare drepturi de emisie CO2 |  |  |  |  |
| pe piaţa energiei termice (contracte negociate) |  |  |  |  |
| I.3 Alte venituri |  |  |  |  |
| provizioane |  |  |  |  |
| financiare |  |  |  |  |
| alte venituri |  |  |  |  |
| II. COSTURI TOTALE (II.1+II.2+II.3) |  |  |  |  |
| II.1 Costuri cu achiziţia energiei electrice şi servicii aferente |  |  |  |  |
| contracte reglementate de achiziţie CPT |  |  |  |  |
| contracte de transport/servicii sistem/administrare piaţă, din care: |  |  |  |  |
| pentru consumatori eligibili |  |  |  |  |
| contracte de distribuţie pentru consumatori eligibili |  |  |  |  |
| contracte bilaterale de achiziţie energie electrică (inclusiv pe PCCB, PCCB-NC, etc.), din care: |  |  |  |  |
| pentru consumatori eligibili |  |  |  |  |
| din import |  |  |  |  |
| pe Piaţa pentru Ziua Următoare (sau piaţa spot) |  |  |  |  |
| pe Piaţa de Echilibrare |  |  |  |  |
| pentru dezechilibre negative |  |  |  |  |
| pe piaţa certificatelor verzi |  |  |  |  |
| cumpărare drepturi de emisie CO2 |  |  |  |  |
| pentru utilizare capacitate de interconexiune (licitaţie) |  |  |  |  |
| II.2 Costuri variabile |  |  |  |  |
| Combustibil tehnologic, inclusiv transportul acestuia la centrală |  |  |  |  |
| Apă brută sau pretratată, demineralizată, dedurizată |  |  |  |  |
| Alte costuri variabile (reactivi, mase schimbătoare de ioni, etc.) |  |  |  |  |
| II.3 Costuri fixe |  |  |  |  |
| Operare şi mentenanţă |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |
| Amortizare |  |  |  |  |
| Redevenţă/chirii |  |  |  |  |
| Utilităţi |  |  |  |  |
| Salarii şi asimilate |  |  |  |  |
| Costuri pentru protecţia mediului |  |  |  |  |
| Servicii executate de terţi |  |  |  |  |
| Provizioane |  |  |  |  |
| Costuri financiare aferente creditelor pentru combustibil |  |  |  |  |
| Alte costuri financiare |  |  |  |  |
| Alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite, etc.) |  |  |  |  |
| III Profit/pierdere (I-II) |  |  |  |  |
| Energie electrică produsă [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată [MWh] |  |  |  |  |
| Energie electrică achiziţionată [MWh], din care: |  |  |  |  |
| pentru consumatori eligibili [MWh] |  |  |  |  |
| pentru CPT [MWh] |  |  |  |  |
| Consum energie electrică pentru pompaj [MWh] |  |  |  |  |
| Energie termică livrată la gard [MWh] |  |  |  |  |
| Energie termică livrată din reţeaua de transport [MWh] |  |  |  |  |
| Energie termică livrată din reţeaua de distribuţie [MWh] |  |  |  |  |
| Consum de combustibil [MWh], din care: |  |  |  |  |
| Păcură [MWh] |  |  |  |  |
| Gaze [MWh] |  |  |  |  |
| Cărbune [MWh] |  |  |  |  |
| Alt combustibil (CLU, etc.) [MWh] |  |  |  |  |
| Putere calorifică păcură [kcal/kg] |  |  |  |  |
| Putere calorifică gaze [kcal/Nmc] |  |  |  |  |
| Putere calorifică cărbune [kcal/kg] |  |  |  |  |
| Putere calorifică alt combustibil [kcal/kg] |  |  |  |  |
| Preţ păcură [lei/kg] |  |  |  |  |
| Preţ gaze [lei/Nmc] |  |  |  |  |
| Preţ cărbune [lei/kg] |  |  |  |  |
| Preţ alt combustibil [lei/kg] |  |  |  |  |
| Preţ mediu combustibil [lei/MWh] |  |  |  |  |

# Text boxes

ANRE